## Slide 1
1-4 Obrazky
PRIM – Micro:bit

## Slide 2
Program raketa
Jedná se vlastně o postupné zobrazení obrázků po půl sekundě
Proměnná raketa je seznam (list) – uspořádaná n-tice, záleží na pořadí
Lze vypustit obrázek raketa6? Jak?

## Slide 3
Trocha teorie
Generování náhodných čísel
from microbit import *
import random
x = random.randint(0, 4)
V x je celé náhodné číslo z intervalu <0,4>

## Slide 4
Hvězdná obloha – náhodné rozsvěcení diod
from microbit import *
import random
while True:
x = random.randint(0, 4)
y = random.randint(0, 4)
intenzita = random.randint(0, 9)
display.set_pixel(x, y, intenzita)
sleep(10)

## Slide 5
Hvězdná obloha – náhodné rozsvěcení a zhasínání diod
from microbit import *
import random
while True:
x = random.randint(0, 4)
y = random.randint(0, 4)
if (display.get_pixel(x, y)):
display.set_pixel(x, y, 0)
else:
display.set_pixel(x, y, 9)
sleep(10)